# ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО

# «ROCKOUT-710-D10x6-RB»

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

- Электронное табло (далее табло) предназначено для формирования и отображения цифровой информации в семисегментном 6-ти разрядном коде.

- Табло является электронным прибором, рассчитанным на многолетнюю эксплуатацию, и требует бережного обращения. Для обеспечения надежной работы табло необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством и точно следовать его указаниям.

- При получении табло убедитесь в его работоспособности, в отсутствии каких-либо дефектов внешнего вида, в наличии заводских пломб, в наличии штампа и даты продажи в гарантийном талоне. Проверьте комплектность и соответствие заводского номера с поставленным в руководстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

  - Электронное табло предназначено для эксплуатации в помещении при температуре окружающей среды 0…+50 (С.

  - Питание табло осуществляется от электрической сети переменного тока напряжением 220 В (+-10%) и частотой 50 Гц.

  - Высота светящегося знака для данного табло составляет 100 мм.

  - Тип индикаторов – семисегментные матрицы высокой четкости красного и синего свечений.

  - Формат отображения информации – [88:88:88].

  - Количество сторон табло – 1.

  - Табло формирует и отображает следующие данные:

      - текущее время суток от 00:00 до 23:59

      - различные секундомеры/таймеры

  - Уход времени при эксплуатации табло в рабочем интервале температур составляет не более +-1,0 сек/сутки.

  - Табло комплектуется пультом дистанционного управления на ИК лучах (ИК ПДУ), который позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек. Дальность действия ИК ПДУ составляет около 7 метров (зависит от условий освещенности, установки табло).

  - Табло имеет функцию резервного питания на случай отключения внешнего питания. При работе от резервного источника питания ход времени продолжается, все пользовательские настройки  сохраняются (при этом индикация на табло отключается). Резервный источник питания не требует замены в процессе эксплуатации.

  - Максимальная потребляемая мощность табло составляет не более 25 Вт.

  - Габаритные размеры табло составляют 650x160x60 мм (без учета транспортной тары).

  - Масса табло составляет около 6 кг.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

  - Электронное табло 											 1 шт.

  - Пульт дистанционного управления на ИК лучах 							 1 шт.

  - Руководство по эксплуатации 										 1 шт.

  - Упаковочная тара 											 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Электронное табло признано годным для эксплуатации.

серийный № 	1502-40531					дата выпуска 28.01.2016

Сделано в России.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок службы изделия составляет 10 лет.

Конструкция и технические характеристики табло могут быть изменены без ухудшения потребительских качеств.